2. Koordinaten

2.1 In topographischen Karten wird die Lage eines Punktes durch geographische Koordinaten und ebene Koordinaten angegeben. Wie werden die Koordinatenachsen der jeweiligen Systeme bezeichnet?

Gauß-Krüger System:		X- und Y-Achse

Geografische Koordinaten:	Längen- und Breitengrade

2.2 Welche Maßeinheit haben die Koordinaten?

Gauß-Krüger System:		Meter

Geografische Koordinaten:	Winkeleinheiten (Altgrad in Grad, Minuten, Sekunden)

2.3 Bei der Abbildung des Erdkörpers in Karten mit großen und mittleren Maßstäben werden geodätische Abbildungen benutzt. Ihre Netzlinien sind die von geodätischen Koordinaten. In Deutschland sind diese geodätischen Koordinaten als Gauß-Krüger-Koordinaten bekannt. Welche Abbildung liegt den Gauß-Krüger-Koordinaten zu Grunde?

Transversale Merkatorprojektion

2.4 Erläutern Sie die Zusammensetzung des Hochwertes der Gauß-Krüger-Koordinaten.

Abstand vom Äquator in Metern

2.5 Erläutern Sie die Besonderheit und die Zusammensetzung des Rechtswertes der Gauß-Krüger-Koordinaten.

Die erste Stelle gibt die Kennziffer des Meridianstreifens an. Um negative Rechtswerte zu vermeiden, hat der Hauptmeridian den Rechtswert 500.000 m.

2.6 Erläutern Sie, wie man sich die Abbildung der Erdoberfläche in die Kartenebene
durch das Gaußsche Abbildungsverfahren vorstellen kann.

Um den Globus mit einer Lichtquelle in der Mitte wird ein Blatt Papier gespannt (Zylinder) der mit Kugel am Äquator tangiert. Dann werden die Konturen abgepaust und es ist aus dem 3-dimensionalen Körper eine 2-D Präsentation entstanden.

2.7 Welche Verzerrungseigenschaften hat das Gaußsche Abbildungsverfahren?

Es ist winkeltreu. Die Strecken und die Flächen sind verzerrt. Die Verzerrung nimmt in Polrichtung zu.

2.8 Im Kartenrahmen einer topographischen Karte 1:25000 (TK 25) aus Deutschland befinden sich verschiedene Angaben von Koordinaten. Wie heißen die Koordinaten?

Geografische Koordinaten

2.9 Wie werden die Koordinatenachsen dieser Koordinaten bezeichnet?

Meridiane (Längenkreise, Längengrade); Parallelkreise (Breitenkreise, Breitengrade)

2.10 Welche Einheit haben die Koordinaten?

Altgrad (in Grad, Minuten, Sekunden)

2.11 Die geographischen Koordinaten eines Punktes P auf der Erdkugel bestehen aus der
geographischen Länge und der geographischen Breite. Definieren Sie die Begriffe gegebenenfalls auch an Hand einer Skizze. Geographische Länge des Punktes P: 

2.12 geographische Breite des Punktes P:

Winkel zwischen der Verbindungslinie P-M (M=Erdmittelpunkt) und der Äquatorialebene.

2.13 Schreiben Sie, welche Strecken bei der Gauß-Krüger-Abbildung längentreu dargestellt werden.

Die Strecken, die auf den Hauptmeridianen liegen, werden längentreu dargestellt.

2.14 Wie heißen die Linien des geographischen Koordinatensystems?

Längen- und Breitengrade

2.15 Wie verlaufen diese Linien auf der Erdkugel?

Längengrade:	rechtwinklig zum Äquator

Breitengrade:	Parallel zum Äquator

2.16 Wie lautet der Name für die kürzeste Verbindung zweier Punkte auf der Erdoberfläche?

Großkreisbogen, Orthodrom