11. GPS

11.1 Erläutern Sie, was man unter einem Global Positioning System (GPS) versteht. (2000/01)

Bestimmung der Position auf der Erde durch Laufzeitmessung von einem Empfänger zu mehreren Satelliten.

11.2 Nennen Sie vier unterschiedliche Anwendungsbeispiele für GPS. (2000/01)

- Katastervermessung

- Ingenieurvermessung

- Navigationssysteme

- Navigation für Schiffe und Flugzeuge

- Militär

11.3 Wie viele Satelliten benötigt man mindestens für die Koordinatenbestimmung mit cm-Genauigkeit? Begründen Sie die Antwort.

4 Satelliten

11.4 Erklären Sie, warum bei vielen Anwendungen (z.B. Navigationssysteme für Kraftfahrzeuge) ein Satellitenempfänger ausreicht, für Vermessungszwecke aber zwei erforderlich sind.

- Bei Navigationssystemen wird eine geringe Genauigkeit benötigt (mehrere Meter).

- Bei der Vermessung wird eine hohe Genauigkeit benötigt, und dafür ist das differentiale GPS mit zwei Empfängern notwendig.

11.5 Erläutern Sie das Funktionsprinzip des differentiellen GPS (DGPS). (2000/01)

Ein Empfänger wird auf einem bekannten Punkt aufgestellt, um die verfälschten Koordinaten zu verbessern (Korrekturdaten).

11.6 Was bietet der Satellitenpositionierungsdienst SAPOS? (2000/01)

Feste Referenzstation deren Standpunkt bekannt ist und somit als zweiter Empfänger benutzt werden kann.

11.7 Nennen Sie das mit Hilfe von Satelliten aufgebaute System für die Anwendung eines speziellen Vermessungsverfahrens in seiner vollen Länge. (2000)

Global Positioning System (GPS)

11.8 Erläutern Sie beim Globalen Positionierungssystem (GPS) den Unterschied zwischen den „Messverfahren“ SAPOS® und RTK hinsichtlich der „Referenzstation“ und des erforderlichen Gerätebedarfs.

Bei SAPOS hat man feste Referenzstationen. Man braucht keinen zweiten Empfänger.

Bei RTK (real time kinematics) baut man sich selbst eine Referenzstation (Basis) mit einem zweiten Empfänger auf.

11.9 Nach welchem geometrischen Verfahren werden mit Satelliten Koordinaten bestimmt?

Räumlicher Bogenschlag

11.10 Erläutern sie die Funktionsweise des Satellitenpositionierungsdienstes SAPOS!

Feste Referenzstation deren Standpunkt bekannt ist.

Korrekturdaten werden über ein Handy empfangen.

11.11 Neben dem Vermessungswesen gibt es weitere Einsatzgebiete von GPS. Nennen sie zwei.

- Schifffahrt, Luftfahrt (Navigation)

- Militär