# Hinweise

## Allgemeines

- Eingabefelder sind gelb gekennzeichnet, Ergebnisfelder grün.

- Die Vorducke sind, außer Koordinatentransformation und Pythagorasproben, mit dem Koordinatenverzeichnis verknüpft, d.h. nach Eingabe der Punktnummer werden die Koordinaten automatisch übernommen.

- Zum Drucken jeweils unter Datei – Drucken den Bereich (z.B. Seite 1 bis Seite1) auswählen

- Es sollte davon abgesehen werden, Schriftgrößen oder Spaltenbreiten zu ändern, dies kann zu Fehlern in der Formatierung der Skizzen führen.

- Durch unterschiedliche Programmversionen kann es sein, das Anstelle von Sonderzeichen    angezeigt wird, fehlende Sonderzeichen müssten dann aus der Zeichentabelle nachträglich ergänzt werden.

- Sämtliche Vordrucke sind durch das Kennwort „vt99“ Schreibgeschütz. Sollen Vordrucke kopiert werden, muss der Blattschutz unter Extras – Schutz aufgehoben werden.

## Koordinatenverzeichnis

- Die Eingabe der Punkte sollte sortiert nach Punktnummer erfolgen, ggf. müssen sie nachträglich sortiert werden (gelben Bereich markieren und sortieren lassen          ).

- Dies gilt besonders nach dem Eintragen berechneter Punkte.

- Unter Bemerkungen können Berechnungshinweise, ect. eingetragen werden.

## Geradenschnitt

- Werden nur 3 Punkte eingegeben, wird automatisch ein Senkrechtschnitt berechnet.

## Koordinatentransformation

- Die Eingabe sollte nach folgenden Schema erfolgen:

- Eingabe der Punktnummern

- Eingabe der Koordinaten der Passpunkte im neuen System

- Eingabe der x-Werte im alten System

- Eingabe der y-Werte im alten System (sollte der Hinweis Zirkelbezug auftauchen, ok anklicken)

- Ggf. eine 1 für m=1 eintragen

- Durch die Eingabe der Koordinaten des Endpunktes im neuen System wird die Formel in der entsprechenden Zelle gelöscht. Nach Entfernung der Koordinaten folgt in den Nebenzellen ein Hinweis, aus welcher Zelle die Formel kopiert und dann eingefügt werden muss, damit die Tabelle für weitere Berechnungen genutzt werden kann.

## Pythagorasproben

- Zur Berechnung müssen die Ordinaten- bzw. Abszissenwerte und + oder – eingetragen werden, ggf. –0.

# Text boxes

A

Z